## Slide 1: Применение CIM при формировании информационных и расчётных моделей энергосистем
Карпов Алексей Сергеевич
Заместитель начальника Службы электрических режимов
Конференция «CIM в России и мире»
10.02.2022 – 11.02.2022, г. Сочи
Notes: 1

## Slide 2: Технологические задачи, решаемые с использованием расчётных моделей
Расчетная модель содержит схемы замещения оборудования, ЛЭП, топологические связи, эквиваленты энергосистем и их частей, системные ограничения, параметры режима.
Расчетные модели предназначены:
для анализа текущих, ретроспективных и планируемых схемно-режимных ситуаций, в том числе при подготовке к изменению состояния энергосистемы: выполнения переключений, изменения режима работы генерирующего оборудования и т.д.;
для выполнения оценки состояния и расчёта установившегося режима и статической устойчивости с моделированием возможных схемно-режимных ситуаций и нормативных аварийных возмущений;
для расчёта электромеханических переходных процессов и динамической устойчивости с моделированием возможных схемно-режимных ситуаций и нормативных аварийных возмущений;
для выполнения расчетов электрических величин при всех видах КЗ, других видах повреждений и ненормальных режимах работы объектов энергосистемы.

## Slide 3: Технологические задачи, решаемые с использованием расчётных моделей
Расчетные модели позволяют:
Определять на основе расчетов установившихся режимов, статической и динамической устойчивости величины допустимых перетоков активной мощности в контролируемых сечениях электрической сети ЕЭС России;
Назначать на основе расчетов установившихся режимов контрольные пункты по напряжению и определять допустимые уровни напряжения в них;
Определять на основе расчетов установившихся режимов, статической и динамической устойчивости логики действия и настройки устройств ПА и РА, объемов управляющих воздействий;
Осуществлять режимную и релейную проработку диспетчерских заявок:
на вывод в ремонт электросетевого оборудования, устройств ПА и РА, устройств (комплексов) РЗА
на вывод объектов электроэнергетики из эксплуатации
Определять минимальное количество находящихся в работе генераторов тепловых электростанций (для тепловых электростанций с энергоблоками установленной мощностью 150 МВт и выше) по режимным условиям, по условиям функционирования РЗ.
Выбирать на основе расчетов ТКЗ параметры настройки устройств РЗ и СА;

## Slide 4: Технология сбора, передачи и обработки информации для формирования расчётных моделей
Филиал АО «СО ЕЭС» РДУ
Собственник оборудования
Информационная модель
Проверка фрагментов ИМ ответственными в РДУ
CIM
MC Office
Приказ МЭ №102 от 13.02.2019
СIM
Внесение информации в ИМ ответственными в РДУ
Обработка и верификация данных в РДУ
Формирование и актуализация расчетных моделей с параметрами УР
Формирование и актуализация расчетных моделей с параметрами ДУ, ТКЗ (внешние ПК)

## Slide 5: Проблемы сопровождения разрозненных расчётных моделей и переход к сопровождению мастер-модели ЕЭС России в АО "СО ЕЭС"
Поддержание в актуальном состоянии РМ в каждом из комплексов (различные форматы данных);
Разные разработчики ПО, сопровождение множества договоров на ТО;
Возможны различия в параметрах оборудования в зависимости от используемых источников данных
ИНФОРМАЦИОН-НАЯ МОДЕЛЬ CIM
Проблемы сопровождения разрозненных РМ:
Расчетные модели в различных форматах:
Расчетные модели для расчета УР, ДУ , ТКЗ
СЕЙЧАС
В ПЕРСПЕКТИВЕ
Актуализация параметров оборудования

## Slide 6: Перспективы обмена данными расчётных моделей
Формирование и актуализация расчетных моделей с параметрами ДУ, ТКЗ (внешние ПК)
Филиал АО «СО ЕЭС» РДУ
Собственник оборудования
CIM - портал
Информационная модель
Проверка фрагментов ИМ ответственными в РДУ
CIM
CIM
MC Office
Приказ МЭ №102 от 13.02.2019
CIM
СIM
Перенос информации в ИМ ответственными в РДУ
Задание информации в ИМ ответственными в РДУ
Обработка и верификация данных в РДУ
Формирование и актуализация расчетных моделей УР, ДУ, ТКЗ

## Slide 7: Особенности перехода от сопровождения разрозненных расчётных моделей к сопровождению мастер-модели ЕЭС России в АО "СО ЕЭС"
ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ CIM
Расчетные модели с параметрами УР (УР)
Расчетные модели с параметрами для ДУ (ДУ)
Расширение базисного профиля ИМ в части параметров ДУ и ТКЗ
Расчетные модели с параметрами ТКЗ (ТКЗ)

## Slide 8: Технология формирования расчётных моделей на основе информационной модели ЕЭС России
ОРИМ
Проект преобразования
Расчетная
модель
Информационная модель ЕЭС
Расчетная модель
+
Режимная модификация
Режимная модификация *
* Режимная модификация:
Используется в ОРИМ для корректного формирования REI эквивалентов и задания режимных инъекций
Используется в TNA Terminal для задания электрического режима

## Slide 9: Особенности организации процесса сопровождения информационной модели ЕЭС России
Регламент взаимодействия структурных подразделений исполнительного аппарата и филиалов АО «СО ЕЭС» ОДУ, филиалов АО «СО ЕЭС» РДУ при актуализации данных информационной модели от 24.02.2021
Процедура Регламентной актуализации ИМ:
Устранение замечаний и актуализация ИМ
Перечень замечаний к акт. ЭГИД (при наличии)
Перечень замечаний к акт. ЭГИД (при наличии)
ИА в ОДУ
ОДУ в РДУ
РДУ в ОДУ
ОДУ в ИА
ИА во все ДЦ
Применение обновления во всех ДЦ
Устранение замечаний и актуализация ИМ
Направление Обновления ИМ
Актуализация рабочих моделей

## Slide 10: Планы организации процесса сопровождения и разработки перспективных РМ
………….
Реализация делового процесса невозможна без автоматизации
Текущая ИМ
2021
ПИМ
2022
ПИМ
2023
ПИМ
2024
ПИМ
2025
ПИМ
2026
ПИМ
2027
new элемент 2021
Текущий ПП 2021 (топология)
наследование
Перспективный ПП 2022 (топология)
new элемент 2024
Текущая режимная модификация (ТРМ)
Перспективная режимная модификация (ПРМ)
РМ 1
РМ 2
РМ 3
РМ 4
РМ 5
2021
2022
режим
режим
модель
модель
РМ 6
РМ 7
РМ 8
РМ 9
ТРМ 1
ТРМ 2
ТРМ 3
ТРМ 4
ТРМ 5
ТРМ 6
ТРМ 7
ТРМ 8
ТРМ 9
ПРМ 1
ПРМ 2
ПРМ 3
ПРМ 4
ПРМ 5
ПРМ 6
ПРМ 7
ПРМ 8
ПРМ 9
РМ 1
РМ 2
РМ 3
РМ 4
РМ 5
РМ 6
РМ 7
РМ 8
РМ 9

## Slide 11: Спасибо за внимание!
Карпов Алексей Сергеевич
Karpov-AS@so-ups.ru, +7 (952) 212-44-33
www.so-ups.ru
Оперативная информация о работе ЕЭС России