## Slide 1: Опыт эксплуатации информационной модели ОЭС Урала после интеграции с пилотными зонами ПАО «Россети»
Кузнецов А.В., Директор по информационным технологиям
Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Урала
Notes: 1

## Slide 2: Пилотная организация информационного обмена в формате CIM в ОЭС Урала
Реализовано тиражирование решений по организации информационного обмена
Организован информационный обмен с Тюменским РДУ в начальном объеме
Реализован комплекс мероприятий по расширению информационного обмена
Chart: 
| Категория 1
перспектива | 21
организовано | 3
30 тыс. параметров
210 тыс. параметров
АО «ЕЭСК»
Определены и реализованы технические решения по организации информационного обмена в формате CIM
Организован постоянный информационный обмен с Свердловским РДУ в согласованном объеме
Реализован комплекс мероприятий по расширению информационного обмена.
АО «Россети Тюмень»
Отработанные принципы информационного обмена закреплены в двухсторонних документах
АО «СО ЕЭС» и ПАО «Россети»
04.2019
12.2021
02.2020
04.2020
09.2020
12.2021
Свердловское РДУ
Тюменское РДУ
Информационный обмен в соответствии с начальным профилем
Расширенный информационный обмен в соответствии с ГОСТ 58651.2-2020, ГОСТ 58651.3-2020 (соответствует требованиям Приказа МЭ №102 от 13.02.2019 (приложения 1, 2)
Chart: 
| Категория 1
перспектива | 75
организовано | 4
744 тыс. параметров
45 тыс. параметров

## Slide 3: Основные комплексы работ по интеграции информационных моделей
Моделирование объектов электрической сети ДЗО
с необходимой детализацией
Верификация передаваемых фрагментов ИМ ДЗО
Устранение выявленных ошибок / несоответствий
в фрагментах ИМ

## Slide 4: О моделировании объектов электрической сети ДЗО Россетей
57 подстанций 220 и 110 кВ
16 ЛЭП 110 кВ
Информация о параметрах и характеристиках линий электропередачи,
оборудования объектов электросетевого хозяйства
Россети - Тюмень
597 подстанций 220 и 110 кВ
686 ЛЭП 220 и 110 кВ
ЕЭСК
Информация о параметрах и характеристиках линий электропередачи,
оборудования объектов электросетевого хозяйства
Информационная модель
Информационная модель
> 70 000
экземпляров классов
ГОСТ 58651.2
ГОСТ 58651.3
ГОСТ 58651.2
ГОСТ 58651.3
> 250 000
экземпляров классов

## Slide 5: О верификации передаваемых фрагментов ИМ
Основные критерии проверки фрагмента модели:
Наличие объектов с идентификаторами (mRID), которые не соответствуют информационной модели АО «СО ЕЭС».
Наличие объектов электроэнергетики, оборудования и ЛЭП, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании субъектам электроэнергетики, отличным от ДЗО ПАО «Россети», выполняющего загрузку Фрагмента модели.
Наличие объектов электроэнергетики и ЛЭП классов напряжения 10 кВ, 35 кВ, передача информации о которых не регламентируется приказом Минэнерго России № 102 от 13.02.19.
Соответствие содержания географических регионов требованиям ГОСТ Р 58651.2.
Наличие объектов разных классов с незаполненной ассоциацией:
  класс Substation (подстанция) с незаполненной ассоциацией Region,
  класс VoltageLevel (распределительное устройство) с незаполненной ассоциацией BaseVoltage,
  класс Terminal (Полюс) с незаполненной ассоциацией ConductingEuipment.
Соответствие профилю информационного обмена.
Соответствие по объему информации, которая должна передаваться в рамках требований приказа Минэнерго России №102 от 13.02.19.
Достоверность параметров.

## Slide 6: Примеры типовых ошибок в передаваемых фрагментах ИМ

## Slide 7: Примеры типовых ошибок в передаваемых фрагментах ИМ

## Slide 8: Требования к составу информации, необходимой для обмена между ИМ АО «СО ЕЭС» и ПАО «Россети»
ДЦ
Субъект электроэнергетики
Информация о параметрах и характеристиках линий электропередачи,
оборудования объектов электросетевого хозяйства
Батареи статических конденсаторов
Шунтирующие реакторы
Статические тиристорные компенсаторы
Устройства продольной компенсации (УПК)
Токоограничивающие реакторы
Выключатели
Разъединители
Трансформаторы и автотрансформаторы
Линии электропередачи
Трансформаторы тока
Измерительные трансформаторы напряжения
Высокочастотные заградители
Шины, ошиновки
Дополнительные параметры и характеристики электросетевого оборудования и ЛЭП
Правила
предоставления информации,
необходимой для осуществления оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике
(утв. приказом Минэнерго РФ от 13.02.2019 №102)

## Slide 9: Структурная схема получения и использования данных в «классическом формате»
Верификация:
Анализ изменений
Проверка по новым вводам
Проверка достоверности значений
Наличие замечаний
Внесение изменений в информационные системы
да
нет
Внесение изменений
в документацию
* по Свердловскому РДУ за 2021 год поступил 61 пакет, из них 8 от ЕЭСК
До 15 рабочих дней на обработку 1 пакета данных *
Отчет по итогам проверки
Перечень замечаний
ОДУ
локальные БД
документы
справочники
схемы
Субъект электроэнергетики
обработка

## Slide 10: Структурная схема информационного обмена в формате CIM
замечания
CIM портал
ЕЭСК, Россети - Тюмень
Информационная модель
Первичный ввод информации через WEB-интефейс
Автоматизированная технологическая проверка
Интеграционная платформа
Целевая схема Россетей
Информа-ционная система
Информа-ционная система
cimxml
Единая информационная модель СО
Средства управления информа-ционными моделями
Портальные средства проверки
Информа-ционная система
РДУ
Информа-ционная система
РДУ
Информа-ционная система
ОДУ
Информа-ционная система
ОДУ
cimxm
Автоматизированная
интеграционная платформа
замечания
Система ведения модели
(РС-20)
Первичный ввод данных

## Slide 11
Было смоделировано
в ИМ Тюменского РДУ до интеграции и передано в АО «Россети-Тюмень»
Фрагмент нормальной схемы электрических соединений
ОЗ Тюменского РДУ
Фрагмент ИМ Тюменского РДУ после интеграции
В рамках информационного взаимодействия перенесен фрагмент расширенной ИМ АО «Россети – Тюмень», проверен и включен в ИМ Тюменского РДУ:
104 ПС 110 кВ АО «Россети – Тюмень»;
518 участков ЛЭП АО «Россети – Тюмень».
Пример взаимодействия при расширении
информационной модели АО «Россети-Тюмень»

## Slide 12: Плюсы расширения информационной модели Тюменского РДУ
Расширение информационной модели ТРДУ энергообъектами, не являющимися объектами диспетчеризации, позволяет:
Осуществлять субъектами электроэнергетики предоставление необходимых данных по всем объектам (110 кВ и выше) в формате информационной модели в соответствии с требованиями Приказа Минэнерго России от 13.02.2019 № 102 «Об утверждении Правил предоставления информации, необходимой для осуществления оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике».
Использовать информационную модель (ИМ) как основу для создания перспективных расчетных моделей (РМ), и создавать условия для проектирования (в том числе тупиковых объектов (ПС, ЛЭП)) на основе данных, предоставленных собственником объектов.
Оперативно расширять РМ без запроса дополнительной информации от собственника.

## Slide 13: Развитие информационного обмена в формате CIM с сетевыми организациями в ОЭС Урала
Проведено автоматизированное сопоставление информационных моделей в объеме 48 тысяч экземпляров классов
Проведена проверка результатов сопоставления моделей, организовано устранение замечаний
Реализуются подготовительные мероприятия к расширенному информационному обмену с использованием системы ведения модели (РС-20)
Организация информационного обмена планируется к декабрю 2022 (более 200 тысяч параметров)
Филиал ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго»
11.2021
12.2022
02.2021
Свердловское РДУ
Филиалы ПАО «ФСК ЕЭС» - ПМЭС (8 филиалов) + ДЗО ПАО «Россети» (5 ДЗО)
В системе ведения модели (РС-20) обеспечено моделирование оборудования 110 кВ и выше.
Проведена верификация со стороны РДУ, выданы выявленные замечания (отсутствующие объекты и др.)
Организовано устранение замечаний
Расширение информационного обмена планируется к декабрю 2023 года
06.2021
12.2023
02.2022
5 РДУ
Утверждены протокольные решения по переходу на предоставление технологической информации в соответствии с серией ГОСТ Р 58651
АО «СО ЕЭС» передал фрагмент ИМ в части объектов, находящихся в собственности АО «СУЭНКО»
Разработан и реализуется план работ со сроком завершения не позднее 31.12.2022 г. (115 ПС и 150 ЛЭП)
АО «СУЭНКО»
12.2021
12.2022
02.2022

## Slide 14: О перспективах использования CIM в деловых процессах
Предоставление ПАО "Россети" в АО "СО ЕЭС" информации о параметрах и характеристиках ЛЭП и оборудования посредством информационного обмена в формате CIM, необходимой для осуществления оперативно-диспетчерского управления.
Приказ Минэнерго России от 13.02.2019 №102, п. 4а
Предоставление списков работников, допущенных к производству переключений и ведению оперативных переговоров, отдельно по каждому объекту электроэнергетики, оборудование и устройства которого отнесены к объектам диспетчеризации ДЦ.
Приказ Минэнерго России от 13.02.2019 №102, п. 4е
Обмен между ПАО "Россети" и АО "СО ЕЭС" информацией о требуемых режимах заземления нейтралей силовых трансформаторов.
Регламент взаимодействия АО "СО ЕЭС" и сетевых организаций, являющихся дочерними обществами ПАО "Россети",
при определении и контроле режима заземления нейтралей силовых трансформаторов высшим классом напряжения 110, 220 кВ,
утвержден 29.12.2017
Другие процессы, определенные Сводным перечнем текущих и перспективных деловых процессов, в которых целесообразен переход на обмен данными информационной модели в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58651.

## Slide 15: Спасибо за внимание
Кузнецов Александр Владимирович
e-mail: kav@ural.so-ups.ru, тел:8(343)359-23-08
www.so-ups.ru
Оперативная информация о работе ЕЭС России